28.03.2020

Тема :  Техническая документация испытание ЭПС .

Задание 1:

Изучить  материал   выдержки  из Правил деповского ремонта, установить возможные отказы,  неисправности  при обкатке и испытании. Заполнить журнал формы ТУ31  (таблицу). Кол-во строк принять самостоятельно.

Форма ТУ31

| Дата | Обнаруженные отказы, неисправности ( возможные) | Примечание |
| --- | --- | --- |

Материал предоставить на электронную почту  bogatyr.1942@mail.ru

Срок -  28.03.2020

Литература: Электронная  библиотека «УМЦ  ЖДТ»

Мукушев  Г.Ш.»Разработка технологических процессов  конструкторско-технической и технологической документации» 2018г

Выдержка  из «Правил  деповского ремонта электровозов постоянного тока»

# 13.8.3. Проверка    действия   оборудования   электровоза   под напряжением контактной сети

13.8.3.1. Проверка  действия  оборудования  электровоза  должна производиться под руководством мастера (бригадира).

13.8.3.2. Перед проверкой действия оборудования электровоза под напряжением контактной сети необходимо убедиться  в  том,  что  на крыше   электровоза,   в   высоковольтных   камерах  не  находятся исполнители работ, не оставлены посторонние предметы, инструмент.

13.8.3.3. При  испытании электровоза под напряжением контактной сети проверяется:

правильность  направления  вращения   вспомогательных машин;

работа маслонасосов основных компрессоров и тяговых трансформаторов по показаниям манометров. Маслонасос компрессора должен создавать давление масла от 150 до 600 кПа (1,5-6 кгс/см2), маслонасос тягового трансформатора – около 100 кПа (1 кгс/см2);

действие защиты    от тока   коротких    замыканий    силовых    и вспомогательных цепей;

работа всех   аппаратов,   электрических   цепей   и  действие сигнализации  оборудования при  поднятом  токоприемнике   в   режиме   тяги   и электрического торможения;

сбор схемы силовой цепи на первых позициях в обоих направлениях движения в тяговом и тормозном режимах;

работа устройств регулирования частоты  вращения  вентиляторов охлаждения электрического оборудования;

исправность действия схемы синхронизации главных  контроллеров при наборе и сбросе на двухсекционных электровозах и электровозах, постоянно соединенных для работы с управлением по  системе  многих единиц;

проверки работы аварийных схем;

действие аккумуляторных батарей. Напряжение цепей управления должно составлять (50( 2,5)В;

работа блоков БУВИП и БУРТ на  электровозе  в  соответствии  с требованиями     технологических    инструкций    и    технической документацией завода-изготовителя;

показания контрольных и измерительных приборов;

действие защитной блокировки высоковольтной камеры;

работа и регулировка предохранительных клапанов и их пломбирование;

работа системы подачи песка под колесные пары;

действие тормозного оборудования в соответствии с требованиями инструкции  по  техническому  обслуживанию,  ремонту  и  испытанию тормозного оборудования локомотивов  и  моторвагонного  подвижного состава;

производительность работы компрессоров;

утечка воздуха в напорной магистрали, тормозных цилиндрах, цепи управления, противоразгрузочных цилиндрах;

соответствие направления вращения каждой колесной  пары   положению   реверсивной рукоятки контроллера машиниста;

действие противоразгрузочного устройства;

действие АГС;

действие обогревателей   клапанов   продувки  главных  резервуаров, картеров  компрессора, главных выключателей, редуктора  главного  контроллера   ЭКГ-8Ж, санитарно-гигиенического узла, электрокалориферов, электропечей и других обогревателей;

работа кондиционеров кабины машиниста;

регулировка регулятора напряжения и его пломбирование;

время подъема и опускания токоприемников;

действие  устройства исключения работы на холостом ходу фазорасщепителей при "горячем" отстое электровозов;

проверка работы аварийных режимов схемы;

работа САУВ;

количество и  распределение  охлаждающего  воздуха  по тяговым двигателям. Количество воздуха, поступающего в тяговые двигатели в летнем режиме эксплуатации при номинальной частоте вращения вентиляторов, должно соответствовать номинальному значению. В зимних условиях работы при установленных на воздухозаборные жалюзи снегозащитных устройствах расход воздуха должен быть не менее 80 % от номинального значения. Разница расхода воздуха по тяговым двигателям, охлаждаемым общим вентилятором, должна быть не более 10 %;

напор воздуха в кузовах электровоза;

работа устройств повышения безопасности  движения,   радиостанций   согласно   требованиям соответствующих инструкций или технической документации заводов-изготовителей устройств безопасности.

# 13.8.4. Испытание электровоза обкаткой

13.8.4.1. Испытания электровоза обкаткой на электрифицированном участке с поездом проводятся после испытаний согласно пунктам 13.8.2  и  13.8.3.

13.8.4.2. До выезда на станционные пути проверяется исправность действия тормозов, устройств повышения безопасности  движения,  радиостанции   согласно   требованиям инструкций, действующих в системе ОАО «РЖД» и заводов-изготовителей оборудования, работа звуковых сигналов,  сигнальных фонарей  и  прожекторов,  крепление узлов   и   деталей   механической   части,  электрических  машин, электрических аппаратов, наличие предохранительных устройств.

13.8.4.3. Во    время    обкатки   проверяется   работа   всего электрического,  механического,   тормозного   и   пневматического оборудования  электровоза  на  всех  режимах работы из обеих кабин управления.

13.8.4.4. По  окончании  обкатки  проверяется состояние тяговых двигателей,  вспомогательных   машин,   электрических   аппаратов, механической  части,  а  также нагрев моторно-якорных,  буксовых и моторно-осевых подшипников,  перекос кузова и  деталей  рессорного подвешивания.  Выявленные  неисправности  при  обкатке  и проверке  состояния оборудования устраняются.

Задание 2       Выбрать  вариант задания согласно списка  в журнале.

Записать  вопрос и дать на него ответ.

Ответ  представить  в следующем формате:

Ф.И.О.                         гр. ОЖЭТ-411            Вариант №…..

- (вопрос)…………………………………………………………………

Ответ:

- (вопрос)……………………………………………………………………

Ответ:

.

Электронная  библиотека «УМЦ  ЖДТ»

Мукушев  Г.Ш.»Разработка технологических процессов  конструкторско-технической и технологической документации» 2018г

Материал предоставить на электронную почту  bogatyr.1942@mail.ru

Срок -  28.03.2020

| Вариант | Вопросы |
| --- | --- |
| 1 | 1 Неисправности и ремонт колёсных пар электровозов 2.Неисправности и ремонт компрессора КТ-6 |
| 2 | 1 Неисправности и ремонт буксовых узлов электровозов Назначение шаблонов и поверяемые параметры бандажа колёсной пары электровоза |
| 3 | 1.Неисправности и ремонт буксовых подшипников электровозов 2.Неисправности и ремонт электромагнитных контакторов электровозов |
| 4 | 1. Неисправности и ремонт автосцепки СА-3 2.Назначение и параметры диагностики электрических аппаратов |
| 5 | 1. Неисправности, ремонт и проверка крана машиниста КМ395 2.Неисправности и ремонт щёточно-коллекторного аппарата ТЭД |
| 6 | 1. Входной контроль ТЭД (параметры контроля) 2.Неисправности и ремонт токоприёмников электровозов |
| 7 | 1. Неисправности, ремонт и проверка токоприёмника 2.Неисправности и ремонт щелочных аккумуляторных батарей |
| 8 | 1.Неисправности и ремонт полюсов ТЭД электровозов 2.Неисправности и ремонт быстродействующих выключателей электровозов |
| 9 | 1.Неисправности и ремонт якоря ТЭД электровозов 2. Регулировка и испытание аппаратов защиты электровозов |
| 10 | 1.Метод и параметры испытания ТЭД 2.Неисправности и ремонт быстродействующих контакторов БК78 |
| 11 | 1.Неисправности и ремонт электропневматических контакторов электровозов 2.. Неисправности и ремонт силовых трансформаторов |
| 12 | 1.Неисправности и ремонт контакторов ПК41 электровозов 2.. Неисправности и ремонт тягового трансформатора ВЛ80 |
| 13 | 1.Неисправности и ремонт подшипников ТЭД 2.. Обмер, осмотр, неисправности и ремонт бандажей колёсных пар электровозов |
| 14 | 1.Неисправности и ремонт ТНЖ 350 электровозов 2.. Неисправности и ремонт СА-3 |
| 15 | 1.Назначение обкатки и параметры испытания КТ6 электровозов 2.. Неисправности и ремонт токоприёмника Л-13у |
| 16 | 1.Диагностика, неисправности и ремонт обмок статора ТЭД 2.. Неисправности и ремонт буксовых узлов ЭД4М |
| 17 | 1.Диагностика якоря ТЭД, определение неисправностей и ремонт 2.. Неисправности и ремонт щёткодержателей ТЭД |
| 18 | 1.Метод и параметры испытания ТЭД 2.Неисправности и ремонт быстродействующих контакторов БК78 |
| 19 | 1.Неисправности и ремонт электропневматических контакторов электровозов 2. Неисправности и ремонт аппаратов защиты |
| 20 | 1. Входной контроль ТЭД (параметры контроля) 2.Неисправности и ремонт токоприёмников электровозов |