Тема:  Техническая документация по отысканию  неисправностей

Задание:

Изучить  материал   (на  примере токоприёмника) и ответить на контрольные вопросы   в письменном виде.

1.Какие работы (операции) записываются в журнал формы ТУ152

2.Какие работы (операции) записываются в журнал формы ТУ28

Материал предоставить на электронную почту  bogatyr.1942@mail.ru

Литература

Электронная  библиотека «УМЦ  ЖДТ»

Мукушев  Г.Ш. «Разработка технологических процессов,  конструкторско-технической и технологической документации»

Срок исполнения -  25.03.2020

Лекция:

Токоприемники работают в тяжелых эксплуатационных условиях: при сильном ветре, гололеде, низких температурах и т.д. Следовательно, требования к аппаратам очень высоки. Так, подвижная система должна быть достаточно легкой, чтобы во время скольжения полоза по контактному проводу, высота которого постоянно меняется, не происходило бы отрывов. При этом сила нажатия на провод не должна быть меньше определенной величины, чтобы токосъем обеспечивался без искрения и дугообразования. Если она окажется слишком большой, может произойти опасное отжатие контактного провода, что приведет к аварии. Механизм подъема и опускания обязан быть простым и надежным, должна гарантироваться одновременность срабатывания всех токоприемников электропоезда и т.д.

| 1 | Разборка, сборка и ремонт токоприемника | Тумбы для установки токоприемника | ПР829.01.00 Филиал ПКБ ЦТ г. Торжок | Филиал ПКБ ЦТ г. Торжок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт полоза токоприемника | Шаблон для правки полоза пантографа 10РР2 | ПР1608.00.00 ПКБ ЦТ | Локомотивное депо |
|  |  | Рабочее место для зачистки полозов от графитовой смазки и его ремонта | Локомотивное депо Барабинск ЗСиб.ж.д. | Локомотивное депо Барабинск ЗСиб.ж.д. |
| 3 | Нагрев полоза при его армировке | Установка для нагрева полоза | Локомотивное депо Барабинск ЗСиб.ж.д. | Локомотивное депо Барабинск ЗСиб.ж.д. |
| 4 | Разборка, сборка и ремонт привода токоприемника | Гидропресс для сжатия пружины | Локомотивное депо Барабинск ЗСиб. ж.д. | Локомотивное депо Барабинск ЗСиб. ж.д. |
| 5 | Измерение величины контактного нажатия полоза | Динамометр | ДПУ-0,2-2 | ПО «Точприбор» 153582, г. Иваново, Лежневское шоссе, 183 |
| 6 | Снятие статической характеристики токоприемника | Прибор «Пантограф-1» с ПЭВМ | ОмГУПС | ОмГУПС |
| 7 | Обточка и шлифовка вставок полоза | Станок точильно-шлифовальный | ТШ-2 | Завод «Красный борец» Беларусь, г. Орша |
| 8 | Отсос угольной пыли при обточке и шлифовке вставок | Агрегат пылеотсасывающий | АПР-1200 | ТОО «Эковент», 109033 г. Москва, Таможенный проезд, 6 тел. (095) 362-88-91 факс (095) 361-62-49 |