Лабораторная работа

«Исследование цепи переменного тока с активным и емкостным сопротивлением».

Цель работы: Исследовать электрическую цепь переменного тока с активным и емкостным сопротивлением.

Оборудование:  ИП1 –миллиамперметр переменного тока, ИП2 –вольтметр переменного тока, R1 – резистор, С1 – С3 – конденсатор переменной емкости

1.Соберите схему согласно рисунка.

UR

ИП1                                                   R1

~ 0 – 250 В

UН	ИП2	С1	С3	UC

2. Установите переключатель ЛАТР в положение «~ 0 – 205 В».

3.Подключите схему к клеммам питания «~ 0 – 250 В» и установите нужное напряжение вращением ручки автотрансформатора.

4.Изменяя величину емкости, измерьте ток в цепи I, напряжение на активном сопротивлении UR и емкостном сопротивлении UC.

5.Вычислите по результатам измерений R. ZН, емкостное сопротивление XC, емкость конденсаторов С, активную мощность цепи Р, Q, Cosφ, φ, по формулам:

R =                      ZН  =  	 XC = 	                 C =           S = UН ∙ I

P = UН ∙ I             Cosφ =              Q = S ∙ Sinφ

Проделайте таким образом пять опытов. Для первого опыта постройте векторную диаграмму тока и напряжений.

Сделайте вывод о работе

Частоедов Л.А. Электротехника: Учебное пособие. — М.: ФГБОУ ДПО «Учебно – методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. — 402 с.

Задание должно быть выполнено до 24.12 и выслано на электронную почту yana.makshanowa@yandex.ru

﻿Яна Макшанова приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Конференция. Организатор Макшанова Яна Евгеньевна

Время: Это регулярная конференция Начать в любое время

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/4306900057?pwd=Y1FBWkRwTzBiTmx4blhMMFNPQmV4Zz09

Идентификатор конференции: 430 690 0057

Код доступа: 1111111

# Text boxes

mA

V