09.12.2020 гр. ОЖВХ-211

Дисциплина «Инженерная графика»

Практическое занятие: «Построение комплексного чертежа геометрических тел в САПРе (программа КОМПАС)»

Присмотревшись к окружающим нас предметам, вы заметите, что они представляют форму геометрических тел или их сочетание. Если вы научитесь создавать трехмерные модели простых геометрических тел, то умелое их сочетание позволит создавать более сложные формы.

Рассмотрим создание многогранников (призма и пирамида) в системе КОМПАС-3D на примере призмы.

Призма – это многогранник, две грани которого (основания) – равные многоугольники, а остальные грани (боковые) – прямоугольники.

Алгоритм построения призмы в программе КОМПАС

- Включить компьютер.

- Запустить программу КОМПАС.

- Выбрать тип документа Деталь.

- В Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость XY.

- Ориентация Нормально к…

- Эскиз на панели инструментов Текущее состояние.

- На инструментальной панели Геометрия выбрать Многоугольник.

- Текущий масштаб Инструментальной панели Вид М 1:1.

- Укажите начало координат.

- В поле Количество вершин панели Свойств выбрать значение 6.

- Активизировать переключатель – По описанной окружности.

- В поле радиус ввести значение 30.

- Расположить шестиугольник прямо.

- На Инструментальной панели Вид выбрать команду Ориентация и указать Ориентация вида Изометрия YZX.

- Создать объект (щелчок ЛКМ по объекту).

- Прервать команду.

- Нажать Эскиз на панели инструментов Текущее состояние.

- Нажать меню Операции выбрать – Операция выдавливания.

- На панели Свойств на вкладке Параметры указать прямое направление выдавливания (вверх), глубина выдавливания – на расстояние, в поле Расстояние 1 ввести 60 мм, Угол 1 равен 00 (призма прямая – боковые грани вертикальные).

- На панели Свойств на вкладке Тонкая стенка указать тип построения тонкой стенки – Нет.

- Создать объект.

- На Инструментальной панели Вид выбрать команду Ориентация и указать Ориентация вида Изометрия YZX.

- На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое, Полутоновое с каркасом.

- На панели инструментов нажать сохранить как, сохранить призму в программе КОМПАС.

В итоге должен получиться чертеж, как на рисунке ниже.

После создания нужного геометрического тела можно построить комплексный чертеж в программе КОМПАС.

Комплексный чертеж создается на основе полученной трехмерной модели геометрического тела.

Алгоритм выполнения задания для всех геометрических тел – призмы, пирамиды, цилиндра и конуса одинаков. Рассмотрим выполнение комплексного чертежа призмы.

- Открыть файл, содержащий модель геометрического тела.

- Выбрать ориентацию модели.

- Нажать кнопку «Ориентация вида».

- Щелкнуть ЛКМ по кнопке «Добавить» и в открывшемся окне присвоить этому виду имя: Главный вид. Затем выбрать: «Ок», «Выход».

- Для создания комплексного чертежа выбрать из меню кнопки «Создать новый документ» - «Чертеж». Формат А4, ориентация – горизонтальная.

- Создать комплексные виды. Так как модель не очень сложная, для создания её чертежа можно использовать команду построения стандартных видов. Активизировать кнопку «Виды», затем – «Стандартные виды».

- В открывшемся окне выбрать файл с моделью, для которой будет создан ассоциативный чертеж. Нажать «Ок».

- Стандартные и проекционные виды автоматически строятся в проекционной связи. Все виды связаны с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения в ассоциативном виде. В строке параметров выберите «Главный вид».

- Выбрать «Схему видов», указать нужное количество видов, а также расстояние между видами «Зазор по горизонтали» (установить 30) и «Зазор по вертикали» (установить 20). Нажать «Ок».

- Зафиксировать виды, щелкнув ЛКМ примерно в середине формата.

- Вставить изометрию. Чтобы вставить изометрию, необходимо открыть файл с 3d моделью призмы и пересохранить ее в формате .png.

- Возвратиться к созданию комплексного чертежа. В строке главного меню выбрать вкладку «Вставка» - «Рисунок» - в открывшемся окне выбрать Рис. с призмой (пирамидой) – вставить Рис. в чертеж.

- Оформить чертеж по ГОСТу: проставить необходимые размеры, заполнить основную надпись и сохранить файл.

Задание. Ознакомиться с интерфейсом программы КОМПАС. Построить многоугольник «Призма» в данной программе. Ответить на вопросы (в рабочей тетради формата А4).

- Описать алгоритм построения призмы в программе КОМПАС.

- Описать алгоритм построения комплексного чертежа в программе КОМПАС.

Срок исполнения: 10 декабря 2020 г.

Выполненные задания присылать: dubinina20191608@yandex.ru (Дубинина В.Г.); в сообщество в ВК https://vk.com/invite/6QzZzaT (Кулагина И.А.).